Guide de réglage du Hobie 18

Réglages

Etai : 4 trous vide ou 3 trous/bas au dessus de l’enrouleur semble être un bon point de départ. En Tigger, certains équipages naviguent avec l’étai tout en haut de la latte ridoir !

Haubans : Tension modérée mais pas trop pour laisser le mat tourner !

Losange : Assez tendu pour obtenir une flèche de mat d’environ 40 mm (Pacific) – Plus c’est tendu, plus on a de flèche moins le bateau est puissant

Autres réglages

- Tendre la trampoline au maximum (contribue à la rigidité de la structure)

- Vérifier le parallélisme des safrans

- Régler l’inclinaison du safran (verrouillage plus facile) mais aussi pour avoir une barre moins dure

Navigation « petit temps »

Point d’écoute : Peu tendu, au portant relacher

Cunnigham : légèrement tendu, juste assez pour supprimer les plis

Contrôle rotation du mat (Arthur) : Faible tension, au portant relacher fortement

Point important :

- 10 cm au près et au largue pour le chariot de GV

- Avancer la chariot de foc (en avant de 4 trous/arrière)

Navigation « gros temps »

Point d’écoute : Blindé

Cunnigham : Blindé

Contrôle rotation du mat (Arthur) : Blindé

Point important :

- Maintenir bordé mais jouer avant tout sur l’ouverture du chariot. Le barreur a l’écoute de chariot, l’équipier l’écoute de GV pour pouvoir choquer vite en cas d’urgence.

- Reculer le chariot de foc au max

- Si besoin, naviguer sous GV ou sous foc seul (dans ce cas, reprendre la drisse de GV sur le palan pour « créer » une sorte de pataras).